Futópálya műszaki leírása

- Szélesség

A futópálya szélességének meghatározásánál két nyomsáv biztosítása szükséges, amely minimum 1,2 méteres szélességet jelent, az ideális méret pedig 1,5-1,8 méter.

Sporttechnológiai szempontból kívánatos 0.5 méteres oldalakadály távolság tartása.

Esetleges botlásnál szükséges biztonsági távolság.

- Pályaszerkezettel szemben támasztott követelmények

A rétegrend kiválasztásnál figyelembe van véve a megrendelő igénye, valamint az IAAF ajánlás, a szabadidős futópályák burkolatának kialakításhoz. Kopásálló, napsugárzás álló, UV álló faggyal és árvízzel szemben ellenálló.

Az előírt erőelnyelés – rugalmasság - Force Reduction 40-50% közt kell legyen.

A tervezett futópálya felső műanyag rétegének rendelkeznie kell a Nemzetközi Amatőr Atlétikai Szövetség (IAAF) által kiadott minőségi bizonyítvánnyal (certifcate).

- A tervezett futópálya rétegrendje

A futópályák anyagául vízzáró, ún. Finischer réteggel lezárt szendvics szerkezetű burkolatot javaslunk, például (Conipur, Porplastic), ami teljesíti az előírt Force Reduction 40-50% közti értéket.

A tervezett futópálya 1,20 méter széles (betonszegélyeken belül, rekortán burkolat nettó szélessége), hossza legalább 600 méter, oldalesése 1%. A burkolatok rétegrendjét a Mintakeresztmetszetek c. Tervlap tartalmazza, 1:20 méretarányban. A tapasztalatok szerint az erős UV sugárzás a gumiburkolatok gyors fakulását okozza, ezért érdemes vegyes színű felületeket építeni, így a színek változása kevésbé feltűnő változást eredményez.

BURKOLATOK, VÍZELVEZETÉS

- A tervezett futópálya 1,20 m széles (a betonszegélyeken belüli rekortán burkolat mindenkori tényleges nettó szélessége), hossza legalább 600, 800 vagy 1000 méter, oldalesése 1%.

- A burkolatok pontos rétegrendjét a Mintakeresztmetszetek című tervlap tartalmazza, 1:20 méretarányban.

- A tapasztalatok szerint az erős UV sugárzás a gumiburkolatok gyors fakulását okozza, ezért vegyes színű felületeket szükséges építeni, így a színek változása kevésbé feltűnő változást eredményez. Az alkalmazandó színekről, még a beépítés előtt, egyeztetés szükséges (minták bemutatása).

- A pálya konkrét (tervek szerinti) nyomvonalát kitűzés után ellenőrizni, és azt átvetetni (pl. a műszaki ellenőrrel) szükséges.

REKORTÁN BURKOLAT RÉTEGRENDI FELÉPÍTÉSE

- 1,5 cm rekortán burkolat (Conipur-rendszer vagy azzal egyenértékű)

- 2 rétegben felhordott UV lakk

- strukturált fedő réteg (EPDM mix 3-5 mm; RAL1002 + RAL5012 + RAL6011 színekben)

- póruszáró réteg o SBR réteg (10-12 mm)

- primer alapozó réteg

- 2,5 cm vízáteresztő aszfalt AC-8 szemszerkezetű

- 4 cm vízáteresztő aszfalt AC-11 szemszerkezetű

- 12 cm 0/22 tömörített zúzottkő alap (fagyálló andezit – Dunabogdány), Trg. 95%-ra tömörítve (erről mérési jegyzőkönyv készítve)

- 15 cm 22/55 vagy 22/32 tömörített zúzottkő alap (fagyálló andezit - Dunabogdány), Trg. 95%- ra tömörítve (erről mérési jegyzőkönyv készítve)

- CNW 100 nem szőtt geotextil talajerősítő- és szűrő réteg (legalább 15 cm-es átfedéssel fektetve)

- megfelelő síkig gyalult altalaj Trg. 90%-ra tömörítve (erről mérési jegyzőkönyv készítve)

- részleges talajcsere (szükség szerint)

- A fenti rétegek mindegyikét a vonatkozó alkalmazástechnikai útmutatóban meghatározott módon kell beépíteni, és emellett külön odafigyeléssel lenni az ott előírt időjárási feltételekre!

- Az adott altalaj konkrét víz-szikasztó képességének függvényében kiegészítő intézkedésekre is szükség lehet (tervezőkkel egyeztetett módon).

FENNTARTÁSI CÉLÚ GÉPJÁRMŰVEK ÁTHALADÁSÁT BIZTOSÍTÓ TÉRKŐ BURKOLATÚ SÁVOK:

- 10x20x8 cm előregyártott beton térkő burkolat, szürke színben, lapvibrátoros tömörítéssel (szürke fugázattal, annak legalább 3-szori beseprésével)

- 3 cm homokos kavics ágyazóréteg

- 10 cm Ckt. teherhordó réteg, utókezeléssel

- 15 cm 22/55 vagy 22/32 tömörített zúzottkő alap (fagyálló andezit – Dunabogdány), Trg. 95%- ra tömörítve (erről mérési jegyzőkönyv készítve)

- CNW 100 nem szőtt geotextil talajerősítő- és szűrő réteg (legalább 15 cm-es átfedéssel fektetve)

- megfelelő síkig gyalult altalaj Trg. 90%-ra tömörítve (erről mérési jegyzőkönyv készítve)

- részleges talajcsere (szükség szerint)

A pályatest konkrét terhelések ismeretében (attól függően, hogy a felületet milyen járművek használják) a térkő-burkolat rakási módja eltérő lehet. Ebben az adott gyártó iránymutatásai kell alkalmazni, de alapelvként figyelembe kell venni a menetiránnyal szöget bezáró (átlós) rakási módot, vagy éppen a „kutyacsont” alakú elemek felhasználását.

SZEGÉLYEK:

- 100x5x25 cm előregyártott, egyenes tetejű betonszegély, szürke színben

- C16/20-XC4-XF2-32-F3 betonsáv, utókezeléssel

- alátét-elemek szükség szerint (átereszek)

- megfelelő síkig gyalult altalaj Trg. 90%-ra tömörítve (erről mérési jegyzőkönyv készítve)

- részleges talajcsere (szükség szerint)

A környezeti (felületi és felület alatti) vizek mozgásának ismeretében a szegélykövek alatt „átereszeket” kell készíteni előirányzottan 2 méterenként. Ez lehet egy félbevágott és eltömődésgátlással ellátott 125 mm-es pvc cső, geotextília kasírozású dombornyomott műanyaglemez sáv, foltonkénti betonozás, vagy egyéb vízátvezetést / futófelület alóli vízkivezetést tartósan biztosító megoldás.

Kerülni kell a szegélyek alatti „túlzott” betonozást is, a környező / csatlakozó fűfelületek szegély-menti kiégésének elkerülése érdekében.

A készítés során a környező növényzetben nem eshet kár.

Hangsúlyozzuk, hogy a vízzáró burkolatra és vízáteresztő alépítményre a burkolat stabilitása miatt van szükség. A vízzáró burkolatról a víz elfolyik, nem jut az alépítménybe, a vízáteresztő alépítményre pedig a megfelelő szellőzés és fagyállóság miatt van szükség.

A BURKOLATOK LERAKÁSAKOR A KÖVETKEZŐKET KELL BETARTANI:

- A burkolat építése csak akkor kezdhető meg, ha a megfelelő tömörségű, szilárdságú, egyenletességű és geometriájú alap kialakítása megtörtént. Csak összefagyás és jégmentes ágyazó anyag építhető be.

- A burkolat szilárdan tapadjon, kopogtatásra kongó hangot nem adhat.

- Szegélyek építése előtt a burkolatból mintasort kell kirakni, a szegélyek távolságának pontos méretéhez.

- A felhasznált kövek I. Minőségi osztályúak legyenek.

- Repedt, csorbult, törött köveket a burkolat nem tartalmazhat.

- Aknafedlapok magassága a burkolatépítés során ellenőrizendők, szintbe helyezendők.

- Ha meglévő műtárgy esik a tervezett bővítési szakaszba, akkor ott a gumiburkolat eredeti, vagy szűkített nyomvonalon épül.

- A szegélyek/burkolatok a környező terephez képest szintben épülnek, vagy a környezetet szintbe kell rendezni.

- Szegély

A futópályát mindkét oldalról süllyesztett szegéllyel kell lehatárolni. A vízelvezetés és a pályaszerkezet időtállósága miatt fontos, hogy a betonszegélykő felső síkja ne legyen lekerekítve, teljesen sík legyen!

100x5x25 cm előregyártott, egyenes tetejű betonszegély, szürke színben.

Betongerenda szegély alatt:

C16/20-XC4-XF2-32-F3

- Burkolatok, vízelvezetés

Fenntartási célú gépjárművek áthaladását biztosító térkő burkolatú sávok (3,50 m hosszan, egy helyen):

- 10x20x8 cm előregyártott beton térkő burkolat, szürke színben

- 3 cm homokos kavics ágyazóréteg

- 10 cm Ckt. Teherhordó réteg

- 15 cm 22/55 vagy 22/32 tömörített zúzottkő alap (fagyálló andezit – Dunabogdány), Trg. 95%- ra tömörítve

- CNW 100 nem szőtt geotextil

- Altalaj Trg. 90%-ra tömörítve

- Egyedi pályaszerkezetű szakaszok

Mivel a műanyag burkolatok a nehéz terhelést csak igen korlátozottan bírják elviselni, ezért ahol közúti forgalom van rajta, vagy rendszeres ipari forgalom, ott műanyag pályaszerkezetet meg kell szakítani. Erre alkalmas a betonelemes burkolat megépítése, vagy az aszfalt pályaszerkezet is.

A térkő járdaburkolat az alábbi rétegrenddel épül:

- 8 cm vtg. Térkő vagy kis elemes gumitégla (terheléstől függően)

- 3 cm vtg. Ágyazó homok

- 15cm 0/22tömörített zúzottkő alap (fagyálló andezit – dunabogdányi), Trg 95 %-ra kell tömöríteni

- 15 cm 22/55 v 22/32 zúzottkő alap (fagyálló andezit – dunabogdányi), Trg 95 %-ra kell tömöríteni

- Tömörített altalaj, Trg 90 %-ra

A műanyag burkolatnak szintben kell csatlakozni a térburkolatos-, gumitéglás átjárókhoz.

- Oldalesés

A pálya keresztirányú esése 0.4 -1.0 % közt kell legyen.

A műanyag felszíne egy szintbe kerül a süllyesztett betonszegéllyel.

- Földmunkák

A kiépítési szakaszon helyenként és szakaszosan földmunka építésre kerül sor. A burkolatépítések számára tükörképzés szükséges. Az elbontott burkolatok alépítményét el kell bontani, majd el kell szállítani. A kivitelezés előtt a talajrétegződést és a talajmechanikai jellemzőket talajfeltárással meg kell állapítani. A földmű felületére min. 15 cm vtg. Zúzottkő ágyazat beépítése szükséges a fagy és olvadási károk megelőzése céljából.

A földmunka tömegét és az altalajt Trg: 90 % tömörségűre, bevágásnál a földmű (tükör) felső 0,30 – 0,50 m rétegét Trg: 93 % tömörségűre, töltésnél a földmű felső 0,50 m rétegét Trg: 93% tömörségűre, a zúzottkő réteget Trg: 95 % tömörségűre kell tömöríteni a burkolat alatt.

Földmunka készítése során töltésépítésre alkalmatlan talajok beépítése TILOS! Földmunka építése szempontjából alkalmatlan altalaj esetén talajcserét kell végezni. Földmunkát az MSZ-15-105 és MSZ-04-802/1-10 szabvány előírásai alapján kell végezni.

Földmunka építésnél a mindenkori vízelvezetésről gondoskodni kell. Építési víztelenítést az MSZ 15003 szerint folyamatosan biztosítani kell. Elázott földműre burkolatot építeni TILOS! Szükség esetén talajcserét kell végezni.

Földmunka készítésére a teljes tervezési területen különös gondot kell fordítani.

A bontási és építési tevékenységet – a csapadékvíz elvezetés figyelembevételével – szakaszokra bontva, ütemezett építési fázisokkal kell elvégezni.

- Építés, építéstechnológia

A süllyesztett szegélyek megépítése után, finisherrel kell a pályaszerkezeti rétegeket megépíteni. A tömörítés vibrohengerrel vagy vibrolappal történik a zúzottkő rétegeken. A drain aszfaltot az Útügyi Műszaki Előírás szerint kell készíteni. Járdafinisheres behúzással és járda hengerrel kell tömöríteni. Próbatestet 250 méterenként kell venni.

A kész burkolaton kerülendő a gumikerekes járművek közlekedése, - főként a fordulás!

- Karbantartás

10.1 Tisztítás

Rendszeresen el kell távolítani a pályára hullott port, cigaretta csikket vagy más szemetet forgó szintetikus szálú kerekeken guruló seprűgép vagy kombinált seprűs porszívó segítségével.

A szintetikus felületeket az egyéb szeméttől tiszta folyóvízzel ajánljuk tisztítani. Zsír és olajfoltokat lúgos hatású, oldószeres vízzel lehet eltávolítani.

  - Megengedhető terhelés

Fontos, hogy a szintetikus felületen haladó gépjárművek megfelelően széles, alacsony profilú gumival rendelkezzenek, ahol a maximális kerékterhelés 0,1 tonna lehet, figyelembe véve az alépítmény terhelhetőségét is.

A kocsi haladása egy gyalogos sebességét ne haladja meg. Kerülje az éles kanyarokat, a hirtelen gyorsítást és fékezést. Gondoskodjanak róla, hogy a gépekből olaj, zsír vagy üzemanyag ne kerüljön a felületre.

  - Használat

A szintetikus sportpályák kizárólag sporttevékenységre használhatóak. Csak megfelelő sportcipő használata megengedett. A különböző sporttevékenységre az ún. Sima talpú tréning cipők mellett 6 mm-es, 9 mm-es szöges cipők használhatók. Ha nem sportra használják a pályát, tegyék meg a megfelelő intézkedéseket a pálya védelme érdekében.

  - Javítás

Amennyiben a pálya javítása szükségessé válik rongálás, vagy nem megfelelő használat miatt, kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a gumiburkolat forgalmazójával a további károk megakadályozása és a megfelelő javítás érdekében.

Megjegyzés:

A fent felsorolt javaslatok és előírások csak általános szabályok. Vegyék figyelembe, hogy a pálya felépítése a szintetikus felület mellett a pálya alapját és a járulékos építményeket is tartalmazza, amelynek használata külön szabályozást kíván meg.

- Burkolat festés

Az új műanyag burkolatra felfestéseket kell készíteni.

- Jelentősebb gyalogosáramlatú keresztezéseknél a pálya hossztengelyével párhuzamosan 
„F U T Ó P Á L Y A” feliratokat kell készíteni a műanyagra, mindkét irányban a keresztező gyalogosok felé.

-A futók számára 200-500 méterenként egy – egy keresztirányú résztáv felfestést kell készíteni: 500 m, 1000 m 1500 m, stb.